Datum tiskanja: 26.07.04                                                                                                                    Datum izdaje: 5.3. 2003

VARNOSTNI  LIST

IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime PRESTONE( COOLING SYSTEM 10 MINUTE FLUSH (TEKOČINA ZA ČIŠČENJE HLADILNEGA SISTEMA) Kataloška številka: AS-106 UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA tekočina za čiščenje hladilnika PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

Proizvod ne vsebuje nevarnih sestavin.

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Akutna obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Ni podatkov o negativnih učinkih. Vdihavanje: Ni podatkov o negativnih učinkih. Stik s kožo: Povzroči lahko manjše draženje. Stik z očmi: Ni podatkov o negativnih učinkih.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Škodljivi učinki se ne pričakujejo. Vdihavanje: Škodljivi učinki se ne pričakujejo. Stik s kožo: Takoj sperite kožo z vodo. Če draženje in rdečica ne prenehata, poiščite zdravniško pomoč. Stik z očmi: Takoj spirajte oči s konstantnim curkom vode najmanj 15 minut. Če draženje, oteklina ali solzenje ne preneha, takoj poiščite zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU Plamenišče: ga ni do vrelišča Sredstva za gašenje: vodna megla, pena, alkoholna pena, CO2 ali suha kemična sredstva Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: se ne pričakujejo Posebna varovalna oprema: ni podatkov Nevarni produkti izgorevanja: ni podatkov

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: Nosite primerna zaščitna oblačila in opremo. Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Zberite razlitje in odložite v primerno in označeno posodo za odpadke. Večja razlitja absorbirajte z močnimi mineralnimi absorbcijskimi materiali.

RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Izognite se stiku z očmi in dolgotrajnemu stiku s kožo. Skladiščenje: Hranite izven dosega otrok.

NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: ni podatkov Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Splošno prezračevanje zadošča pri normalni uporabi. Zaščita dihal: Ni potrebna. Pri delu, kjer je MDK presežena, je potrebno uporabiti predpisan dihalni aparat. Zaščita rok: Uporabljajte zaščitne gumijaste rokavice. Zaščita oči: zaščitna očala Druga zaščitna oprema: umivalniki za oči

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: prozorna tekočina z rahlo sladkim vonjem pH: 9,8-10,8 Vrelišče: 100(C Plamenišče: ga ni Ledišče: -2(C Eksplozivne lastnosti: n.a. Parni tlak: 18 pri 20(C Specifična teža (H20=1): 8,7 lbs/gal Topnost v vodi: 100 Gostota hlapov (zrak=1): 0,6 Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): 0,8 Viskoznost: kot voda, 1 cst

OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Pogoji za izognitev: nobenih Nezdružljive snovi: nobene Nevarni produkti razkroja: nobenih Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Prestone Products Corporation, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.