Revidirana  izdaja: JAN 2003

Datum tiskanja: 11 JUN 2003

VARNOSTNI  LIST

IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime LIQUID »BLOCK SEAL« HEAVY DUTY (TEKOČINA ZA TESNJENJE BLOKOV) Kataloška številka: C6-16 UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Proizvod, namenjen hladilnemu sistemu. PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |
| --- |
| Kemično ime | % (w/w) | EC št. CAS št. Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| Silicijeva kislina, natrijeva sol | 50 | 215-687-4 1344-09-8 | Ni podatkov | Ni podatkov |

UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Zdravju škodljivo pri zaužitju. Lahko povzroči draženje v ustih in požiralniku. Stik s kožo: Močno dražilno. Stik z očmi: Močno dražilno. Lahko povzroči dolgotrajne posledice. Vdihavanje: Prah lahko povzroči draženje sluznice

UKREPI ZA PRVO POMOČ Nujni medicinsko preverjeni in zanesljivi ukrepi pri: Zaužitju: Ne izzivati bruhanja. Pijte vodo in nato zadostne količine limonade. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Stiku s kožo: V primeru draženja, spirajte z vodo in milom. Odstranite obleko, ki je prišla v stik s proizvodom in jo operite pred ponovno uporabo. Vdihavanju: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Stiku z očmi: Spirajte oči z obilo mlačne vode najmanj 15 minut in takoj poiščite zdravniško pomoč.

UKREPI OB POŽARU Točka vžiga: Ni vnetljivo. Primerna sredstva za gašenje: n.a. Sredstva za gašenje, ki ne smejo biti uporabljena: n.a. Posebna gasilska procedura: Ob požaru uporabljajte samostojni dihalni aparat in nosite zaščitno obleko. Navedba posebnih nevarnosti: Niso znane.

UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Osebni varnostni ukrepi: Bodite pozorni na 3. točko varnostnega lista. Okoljevarstveni ukrepi: Preden pričnete z odstranjevanjem oz. z čiščenjem odpadkov preglejte vse ostale informacije o nevarnosti tega izdelka. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: Splahnite z vodo. Prezračite prostor. Pometite vsebino in odstranite v posodo za odstranjevanje nevarnih odpadkov.

RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Hranite izven dosega otrok in živali. Prepečite dolgotrajno ali ponavljajoče vdihavanje hlapov in dolgotrajen ali ponavljajoč stik z očmi in kožo. Ne izpostavljajte ga zmrzali. Primerni materiali za posode: Brez posebnosti. Skladiščenje: Hraniti v tesno zaprti posodi v hladnem in suhem prostoru pri primerni ventilaciji.

NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Niso znane. Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: Zmanjšajte izpostavitev pred hlapi z vzpostavitvijo primerne ventilacije. Zaščita dihal: Za splošno uporabo ni potrebna, pri daljši izpostavitvi nosite maske proti prehajanju prahu. Zaščita rok: Zaščitne rokavice (gumijaste rokavice) Zaščita oči: Specialna zaščita za potrošnika ni potrebna, pri daljši izpostavitvi nosite očala. Varovanje zdravja na delovnem mestu: Upoštevajte lastnosti proizvoda iz ostalih točk varnostnega lista.

FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI Splošni podatki Izgled in vonj: Rdeča viskozna tekočina z blagim vonjem. Podatki, pomembni za zdravje, varnost in okolje PH: ~11-12 Vrelišče: ~ 104oC Tališče: n.a. Plamenišče: n.a. Vnetljivost: ni vnetljivo Samovnetljivost: n.a. Eksplozivne lastnosti: n.a. Oksidativne lastnosti: n.a. Parni tlak: n.a. Relativna gostota: n.a. Topnost v vodi: topljivo Porazdelitveni koeficient: n.a. Specifična teža (H2O=1) : 1.24 @ 25°C % Izhlapljivost po teži ~>75%

OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: Stabilno pri normalni uporabi in pogojih. Nezdružljive snovi: Kisline in oksidacijske snovi. Nevarni produkti razkroja: Normalni produkti pri izgorevanju, ogljikov monoksid, ogljikov dioksid in dim. Nevarna polimerizacija in korozivnost se ne pojavljata.

TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni akutne toksične vrednosti na razpolago.

EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksioloških podatkov na razpolago.

ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje ni potrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Specialty, Co., ZDA. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi vnaprej zavračamo vso odgovornost za zanesljivost teh podatkov. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.