Datum izdaje:  9.10.2003

Datum tiskanja: 26.08.04

VARNOSTNI  LIST

IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime MOTOR FLUSH (SPLAHNJEVALEC MOTORJA) Kataloška številka: MF 3-15 UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA čistilo za motor PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

- SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH:

| Kemično ime | % (w/w) | EC št. CAS št. Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Goriva, diesel, No.2 | 88-92 | 270-676-1 68476-34-6 649-227-00-2 | Xn | R40 |
| Destilati (zemeljsko olje), lahka naftenska frakcija, obdelana z vodikom/ Destilati (zemeljsko olje), težka naftenska frakcija, obdelana z vodikom | 8-12 | 265-156-6/ 265-155-0 64742-53-6/ 64742-52-5 649-466-00-2/ 649-465-00-7 | T | R45 |
| Alkyl Aryl Sulfonate | 0-1 | 78330-12-8 | ni podatkov | ni podatkov |

3. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH: Obolenja pri prekomerni izpostavitvi: Zaužitje: Nevarno ali smrtonosno pri zaužitju! Vdihavanje: Povzroči lahko glavobol, omotico, nezavest. Stik s kožo: Draži, lahko povzroči izsušitev kože pri dolgotrajni izpostavljenosti. Stik z očmi: Draži, lahko povzroči opekline.

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ : Zaužitje: Ne izzovite bruhanja. Posvetujte se z zdravnikom. Ponesrečencu se ne sme dati epinephrine ali adrenalin. Vdihavanje: Takoj prenesite žrtev na svež zrak. Če ponesrečenec ne diha dajte umetno dihanje. Poiščite zdravniško pomoč. Stik s kožo: Temeljito operite z milom in vodo najmanj. Odstranite onesnaženo obleko in jo operite pred ponovno uporabo. Stik z očmi: Takoj spirajte oči z obilo vode najmanj 15 minut, postopno dvigujte spodnjo in zgornjo veko. Pokličite zdravnika.

5. UKREPI OB POŽARU Točka vžiga: 71°C T.C.C. Sredstva za gašenje: pena, suhe kemikalije, CO2 Sredstva, ki ne smejo biti uporabljena: niso znana Posebne nevarnosti: niso znane Posebna varovalna oprema: uporabljajte dihalne aparate in zaščitno opremo

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH: Osebni varnostni ukrepi: nosite zaščitno delovno obleko in obutev, prezračite področje, odstranite vse možne vire vžiga Okoljevarstveni ukrepi: Odstranjevanje se mora izvršiti po vseh državnih zakonskih predpisih. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu: omejite razlitje, počistite s krpami in odstranite

RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Ravnanje: Pri uporani ne nosite kontaktnih leč Skladiščenje: Hraniti izven dosega otrok in domačih živali. Hranite ločeno od virov vžiga in oksidantov.

NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Goriva, diesel, No.2 100 ml/m3 (zrak) Destilati (zemeljsko olje), lahka naftenska frakcija, obdelana z vodikom/ Destilati (zemeljsko olje), težka naftenska frakcija, obdelana z vodikom 5 mg/m³ (megla) Alkyl Aryl Sulfonate 5 mg/m³ (megla) Nadzor nad izpostavljenostjo na delovnem mestu: splošna ventilacija Zaščita dihal: ni potrebna, pri prekoračenju MDK uporabite dihalne aparate Zaščita rok: ni potrebna, pri daljši izpostavljenosti uporabite kemično odporne rokavice Zaščita oči: ni potrebna, pri daljši izpostavljenosti nosite varnostna očala

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI: Izgled in vonj: svetla jantarna tekočina z značilnim vonjem pH: n.a. Vrelišče: približno 80°C Plamenišče: 71°C Parni tlak: n.a. Specifična teža (H20=1): 0.85-0.87 Topnost v vodi: ni topno Topnost v topilih: nafta Gostota hlapov (zrak=1): n.a. Stopnja hlapnosti (butil acetat=1): n.a. Stopnja hlapnosti po teži: več kot 90%

OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Kemična stabilnost: stabilno Nezdružljive snovi: izognite se ognju ali iskram, oksidantom in kislinam Nevarni produkti razkroja: pri požaru: normalni proizvodi izgorevanja, CO2, CO, dim, žveplovi oksidi, dušikovi oksidi Nevarna polimerizacija: se ne bo pojavila

TOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni toksikoloških podatkov na razpolago.

EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Do danes še ni ekotoksikoloških podatkov na razpolago.

ODSTRANJEVANJE Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

TRANSPORTNI PODATKI Po zakonu o prevozu nevarnega blaga proizvod ni uvrščen med nevarne snovi.

ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Razvrstitev glede na zakonodajo o nevarnih snoveh, vključujoč smernice EU (67/55448/EEC in 88/379/EEC) EC klasifikacija: Ni razvrščeno kot nevarno po EC kriterijih (direktiva 88/379/EEC). Označevanje n ipotrebno. CAS število: Ni uvrščeno. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca proizvoda Radiator Specialty Company, ZDA. Kljub temu, da naša firma Tri-Continental, INC. d.o.o. verjame, da so vsi navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.