Datum izdaje: 31. 5. 2006

Datum tiskanja: 31.5.2006

VARNOSTNI  LIST

IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA Trgovsko ime PRESTONE INTERIOR & CARPET CLEANER (Čistilo za notranjost in preproge) Kataloška številka: AS-345 UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA Proizvod, namenjen čiščenju. PODATKI O DOBAVITELJU Uvoznik: TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 TELEFON ZA NUJNE PRIMERE Ukrepanje v nujnem primeru: POKLICATI TEL. ŠT. 112. TRI-CONTINENTAL INC, d.o.o. Streliška cesta 150/a 2000 MARIBOR Tel./Fax.: 02/3200100 Dosegljivi od PON-PET med 7.00 do 16.00

| SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH |
| --- |
| Kemično ime | % (w/w) | EC št. CAS št. Indeks št. | Črkovni znak | R stavki |
| 2-butoksietanol | 10 – 30 | 203-905-0 111-76-2 603-014-00-0 | Xn | R20/21/22-36/38 |
| Butan | 10 - 30 | 203-448-7 106-97-8 601-004-00-0 | F+ | R12 |

3.UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH Fizične in kemične nevarnosti: Ta produkt je zelo lahko vnetljiv, in eksplozivni hlapi/zrak mešanica se lahko oblikuje pri normalni sobni temperaturi. Zaprta posoda lahko poči kadar se segreje, dokler se ustvari odvečni pritisk. Zdravje človeka Pri visokih koncentracijah, hlapis so lahko dražilni za respiratorni sistem.

UKREPI ZA PRVO POMOČ Zaužitju: Ni običajen način izpostavljenosti aerosolnim proizvodom. Stiku s kožo: Takoj izpirati z obilo mila in vode. Če se pojavi draženje, ki ne preneha, poiščite zdravniško pomoč. Vdihavanju: Zadržite ponesrečeno osebo proč od vročine, iskre in ognja. Takoj umaknite izpostavljeno osebo na svež zrak. Kadar je dihanje težko, pravilno šolana oseba lahko pomaga ponesrečeni osebi z dajanjem kisika. Zadržite ponesrečeno osebo na toplem in da počiva. Poiščite zdravniško pomoč. Stiku z očmi: V primeru razpršitve v oči: Takoj odstranite kontaktne leče iz oči, preden si jih spirate. Oči nemudoma izpirajte z velikimi količinami tekoče vode (najmanj 15 min). Če se pojavijo razdraženost, bolečina, oteklina ali solzenje, takoj poiščite zdravniško pomoč.

UKREPI OB POŽARU Primerna sredstva za gašenje Uporaba: Prah. Suhe kemikalije, pesek, itd. Vodni sprej, megla ali pršec. Posebna gasilska procedura Posode blizu ognja se morajo odstraniti ali ohladiti z vodo. Uporabite vodo, da ohranite posode izpostavljene ognju hladne in razkropite hlape. Nenavadne nevarnosti ognja in eksplozije Nevarnost eksplozije, če se segreje. Če se segreje, volumen in pritisk povečanje močno, rezultat v eksploziji posode.

UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH Metode čiščenja pri razlitju Nosite potrebno zaščitno opremo. Pogasite vse vire vžiga. Preprečite iskre, ogenj, vročino in dim. Prezračite. Kadar se ukvarjate z razlitjem, prosim poizvejte po točkah, kjer so primerna zaščitna merila.

RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO/PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE Raba varnostni ukrep Hranite izven dosega vročine, iskre in odprtega ognja. Preprečite razlitje, stik z kožo in očmi. Dobro prezračite, preprečite vdihavanje hlapov. Uporabite odobrene dihalne maske, če je zračna onesnaženost nad sprejemljivo mejo. Skladiščenje: Posoda pod pritiskom: ne smejo biti izpostavljene na direktno sončno svetlobo ali temperature višje od 50 oC.

NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO/VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU Mejne vrednosti izpostavljanja: Butan WEL 600 ppm 1450 mg/m3 750 ppm 1810 mg/m3 2-Butoksietanol WEL 25 ppm(Sk) 120 mg/m3 50 ppm(Sk) WEL=delovna izpostavitvena meja Zaščitna oprema: očala in rokavice Pogoji dela: Uporabite tehnično kontrolo, da zmanjšate zračno onesnaževanje do dovoljene izpostavljene meje. Tehnične meritve: Zadovoljite primerno splošno in lokalno ventilacijo. Zaščita dihal: Ob normalnih pogojih in rabi se ne zahteva. Uporabite zakonsko odobreno opremo za zaščito dihal, kadar so mejne vrednosti presežene. Zaščita rok/kože: Kadar pričakujete, da bo vaše ravnanje s proizvodom dalj časa trajajoče in bo le-tak tudi stik proizvoda s kožo, nosite gumijaste rokavice odporne na kemikalije EN374. Zaščita oči: Uporaba varnostnih očal ali kemijskih varnostnih očal. Ostala zaščita: Nosite primerno zaščitno obleko, da preprečite kakršno koli možnost kontakta z tekočino in ponavljajoč ali dolgotrajen stik z hlapi. Higienske meritve: Ne kaditi na delovnem mestu. Po opravljenem delu in pred jedjo, kajenjem in pred uporabo toalete operite roke. Takoj odstranite onesnažene obleke. Med uporabo ne jesti, piti ali kaditi.

FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI Splošni podatki Agregatno stanje: Aerosol Barva: Mlečno. Bela Vonj: Limona Specifična teža (H2O=1) : 0,98 % Izhlapljivost po teži: več kot 98% PH: 10,6

OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST Obstojnost: Stabilen pri normalnih teperaturnih pogojih. Pogoji, ki se jim je treba izogniti: Odpravite vročino, plamen in druge vire vžiga. Odpravite stik z: močnimi oksidacijskimi agenti. Močnimi alkali. Močnimi mineralnimi kislinami. Nevarni produkti razkroja: Ogenj povzroči: Hlapi/plini/dim: ogljikov monoksid in ogljikov dioksid.

TOKSIKOLOŠKI PODATKI Vdihavanje: Kadar je delo razširjeno na veliki podlagi v majhnem prostoru z slabo ventilacijo, hlapi lahko razvijajo v koncentraciji katera lahko povzroči glavobol in draženje oči in respiratornega sistema. Hlapi lahko povzročijo glavobol, utrujenost, vrtoglavico in slabost. Zaužitje: Ni škodljivih učinkov pričakovanih v količini kot bi bila zaužita po nesreči. Stik s kožo: Dolgotrajen in pogost stik lahko povzroči rdečico in draženje. Stik z očmi: Sprej in hlapi v očeh lahko povzročijo draženje in skelenje.

EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI Produkt ni pričakovati, da bi bil nevaren za okolje. Produktove sestavine niso uvrščene, kot nevarnost za okolje. Kakorkoli, to ne izklučuje možnost, da velike ali pogosta razlitja lahko imajo škodljive ali uničujoče učinke na okolje.

ODSTRANJEVANJE Prazna embalaža se ne sme zažigati zaradi eksplozijske nevarnosti. Odstranjevanje in reciklaža se mora izvršiti po vseh lokalnih in državnih predpisih in zakonih za kemikalije.

TRANSPORTNI PODATKI Splošno: Omejene količine Pravo ime za pošiljanje: Aerosol UN št. za cestni promet: 1950 ADR št. razreda: 2 ADR pakirni razred: 5F RID št. razreda: 2 UN št. morje: 1950 IMDG razred: 2 EMS: F-D, S-U Morsko onesnaževanje: Ne UN št. zrak: 1950 ICAO razred: 2.1

ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI/PODATKI O PREDPISIH Simbol: F+ Zelo lahko vnetljivo Stavki R: Zelo lahko vnetljivo Stavki S: S23 Ne vdihavati hlapov. S51 Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih. Posoda je pod tlakom: zaščititi jo pred soncem, ne izpostavljate je temperaturam, višjim od 50 oC. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršiti v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. Hraniti izven dosega otrok. Vsi zgoraj navedeni podatki so v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

DRUGE INFORMACIJE Vsi podatki v tem varnostnem listu so nam bili podani od proizvajalca Preston Product Corporation. Kljub temu, da naše podjetje Tri-Continental,INC. d.o.o. verjame, da so vsi ti navedeni podatki pravilni od označenega dneva dopolnjene izdaje, ne dajemo garancije za te podatke in zato tudi vnaprej zavračamo vso odgovornost za njihovo zanesljivost. Ti podatki so podani samo za informacijo, preiskave in za preveritve.